НТЦ Альфа-Проект

Контрольно-кассовая техника

ПТК «IRAS 900 K»

Руководство по эксплуатации

МСС 934.000.01 РЭ

ЧАСТЬ 2

Инструкция по работе с программой

“ККТ- Service”

Москва

2016

Оглавление

1	Введение	3

2	Работа с программой	4

2.1	Установка программы	4

2.2	Настройка соединения с ККТ	5

2.3	Регистрация ККТ	6

2.4	Закрытие архива ФН	6

2.5	Определение состояния ККТ	7

2.6	Работа со сменой	8

2.7	Архив ФН	8

3	Описание функций меню	9

3.1	Меню «Чек»	10

3.2	Меню «Финансы»	11

3.3	Меню «Настройки»	12

3.3.1	Настройка соединения с ККТ	12

3.4	Меню «ЦТО»	13

# Введение

Программа предназначена для выполнения на операционной системе Windows. Для работы с фискальными регистраторами использует библиотеку epson5000.dll.

Программа предназначена для тестирования/подготовки ККТ и/или фискальных регистраторов работающих по Искра-совместимому протоколу.

В программе доступны следующие функции:

- настройки и активации фискального регистратора;

- фискальные функции;

- функции ФН;

- функции печати Z-отчета, Х-отчета;

- функции печати пробных чеков;

- внесение денег и инкассация;

- печати нефискального документа;

- сервисные функции для обслуживания ККТ;

- логирование произведенных операций.

# Работа с программой

Программа предназначена для работы на компьютере с ОС Windows.

## Установка программы

Программа не требует дополнительной процедуры инсталляции и сразу готова к работе.

- Распаковать архив в свободный каталог.
Архив должен содержать файлы:
KKTSrv.exe – запускаемый модуль;
KKTSrv.ini – настройки программы;
epson5000.dll — сервисная библиотека.

- Запустить модуль KKTSrv.exe

## Настройка соединения с ККТ

- Определить ip адрес и порт ККТ.
Например для ККТ ИРАС:

- Установить параметры в программе KKT-Сервис:

  - Выбрать меню «Настройки/Параметры связи»;

  - Установить для связи порт TCP нажать кнопку «Выполнить»;

  - В диалоге «Ввод адреса TCP», внести адрес и порт KKT.

Установка параметров в ККТ-Сервис:

## Регистрация ККТ

Выберите меню «Инспектор/Регистрация ФН», появится диалог «Регистрация».

В этом же окне можно изменить параметры регистрации, не связанные с заменой ФН, сделать перерегистрацию в связи со сменой ФН.

## Закрытие архива ФН

Выберите меню «Инспектор/Закрытие архива ФН» для закрытия ФН.

## Определение состояния ККТ

Определения состояния ККТ доступны из меню «Техник».

Доступны следующие пункты меню:

- Запрос информации о ККМ — получение информации о ККМ;

- Запрос статуса;

- Полный статус ККМ — отображение текущего состояния ККМ;

- Информация о ресурсах — информация о ресурсах ККТ.

Определение состояния ФН доступны из меню «Инспектор».

Доступны следующие пункты меню:

- Запрос статуса ФН — получение статуса ФН;

- Запрос ошибок ФН — получение ошибок ФН;

- Получить количество документов без квитанции ОФД;

- Передать отчет о текущем состоянии расчетов в ОФД.

## Работа со сменой

- Чтобы открыть смену нужно выбрать пункт меню «Техник/Открыть смену». Появится диалог «Открытие смены». Внесите данные о смене и нажмите кнопку «ОК»

- Для работы с чеком предназначен раздел меню «Чек» (смотри подробнее в разделе 3.1);

- Чтобы получить промежуточный отчет (X-отчет) нужно выбрать пункт меню «Финансы/Промежуточный отчет»;

- Закрытие смены производится из пункта меню «Финансы/Отчет закрытия смены»

## Архив ФН

Для получение документа по номеру выберите пункт меню «Инспектор/Получить документ из ФН». Появится диалог «Документ по номеру», укажите в нем номер документа и нажмите кнопку «ОК».

Для получении квитанции ОФД по номеру документа выберите меню «Инспектор/Получить квитанцию от ОФД из ФН». Появится диалог «Квитанция», укажите в нем номер документа и нажмите кнопку «ОК».

# Описание функций меню

При запуске программы выводится основной рабочий экран:

Все функции программы сгруппированы в соответствующие разделы меню.

Назначение групп:

- Чек — функции работы с чековой лентой;

- Финансы — функции работы с денежным ящиком;

- Настройки — настройки соединения с ККТ и журнала работы;

- ЦТО — функции сертификации и прямой доступ к ККТ.

## Меню «Чек»

Раздел меню «Чек» предназначен для тестирования функционала работы с чековой лентой ККТ.

Меню содержит следующие пункты для работы с фискальным документом:

- Открыть... - открытие документа на чековой ленте;

- Продажа... - добавить строку товара в открытый документ;

- Итог — произвести расчет итога открытого документа;

- Расчет — произвести операцию расчета открытого документа;

- Закрыть — закрыть документ на чековой ленте;

- Аннулирование — аннулировать открытый документ;

- Подитог — провести расчет промежуточного итога  в открытом документе;

- Скидка/наценка — произвести операцию скидки/наценки;

- Продажа в отдел — добавить строку товара по отделу в открытый документ;

- Штрих-код — добавить вывод штрихкода в открытый документ;

- Налог — добавить вывод налога в открытый документ;

- Комментарии — добавить произвольный комментарий в открытый документ.

Меню содержит следующие пункты для работы с документом произвольного вида:

- Открыть документ — открыть документ произвольного вида на чековой ленте;

- Передать строку — добавить строку в открытый документ произвольного вида;

- Передать строки — передать строки в открытый документ произвольного вида;

- Закрыть документ — закрыть документ произвольного вида.

## Меню «Финансы»

Раздел меню «Финансы» позволяет произвести работу с денежным ящиком ККТ и получить отчеты.

Доступны следующие пункты меню:

- Внесение денег — проведения операции подкрепления суммы денежного ящика;

- Изъятие денег — проведение операции инкассации суммы денежного ящика;

- Промежуточный отчет — получить промежуточный отчет по операциям смены;

- Отчет закрытия смены — получить отчет закрытия смены и закрыть смену.

## Меню «Настройки»

Раздел меню «Настройки» предназначен для:

- Настройки соединения с ККТ;

- Настройки параметров протокола работы с ККТ;

- Настройки параметров отображения журнала работы (логирования).

Доступны следующие пункты меню:

- Параметры связи — вызов диалога для настроек параметров связи с ККТ;

- Протокол связи — для настройки протокола связи с ККТ;

- Протокол обмена — в установленном значении отображает на рабочий области программы дамп обмена с ККТ;

- Время события — в установленном значении отображается время событий;

- Очистить протокол — очистка журнала работы (логирования);

- Запись в файл — запись журнала работы в файл;

- Таймауты — настройка таймаутов.

### Настройка соединения с ККТ

- Выберите способ соединения (Порт), скорость и кодировку;

- Нажмите кнопку «Выполнить».

При настройке TCP соединения появится окно ввода ip адреса и номера порта для связи с ККТ.

Нажмите кнопку «Применить» для сохранения настроек, кнопку «Выйти» для выхода без изменения настроек.

## Меню «ЦТО»

Раздел меню «ЦТО» позволяет выполнить прямые команды управления ККТ и провести сертификацию (присвоить серийный номер) фискальному оборудованию ККТ.